РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АЛАРСКИЙ РАЙОН

### ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЫРГЕТУЙ»

РЕШЕНИЕ ДУМЫ

От 06.06.2016г.   № 3/240-дмо                                                    с. Тыргетуй

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Тыргетуй» на 2016-2032 годы

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тыргетуй»,  Дума муниципального образования «Тыргетуй»

РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную   целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тыргетуй» на 2016-2032 годы» (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение с приложением в печатном издании «Тыргетуйский вестник» и разместить на странице муниципального образования «Тыргетуй»  официального сайта муниципального образования  «Аларский район» в сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Тыргетуй»                           О.П.Звягинцева

Приложение к Решению Думы

МО «Тыргетуй»

№ 3/240-дмо от 06.06.2016г.

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО «Тыргетуй» Аларского района Иркутской области (далее – Программа)

представляет собой документ, который отражает существующее состояние систем

коммунальной инфраструктуры, запланированные мероприятия по их развитию и

объёмы инвестиций, необходимых для данного развития. Расчётный период

реализации Программы - 2016-2032 гг.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего

законодательства, утверждёнными постановлением Правительства Российской

Федерации №502 от 14 июня 2013 г. В соответствии с положениями генерального

плана развития поселения и другими нормативно-правовыми документами.

Основанием для разработки Программы является муниципальный контракт

№143ПКР/16 от 26 апреля 2016 года. Техническое задание на выполнение работы

представлено в Приложении 1.

Целью разработки Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тыргетуй»

Аларского района Иркутской области является обеспечение развития

коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного

строительства, повышение качества производимых для потребителей

коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Тыргетуй»

является базовым документом для разработки инвестиционных и

производственных программ организаций, обслуживающих системы

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет

собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень

мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тыргетуй».

Основными направлениями Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тыргетуй»

являются:

1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных

услуг.

5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной

инфраструктуры муниципального образования.

7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной

инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тыргетуй»

базируются на следующих принципах: системность – рассмотрение Программы

комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального

образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и

мероприятий Программы друг на друга; комплексность – формирование

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с

различными целевыми программами (федеральными, региональными,

муниципальными).

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Муниципального

Образования «Тыргетуй» Аларского района Иркутской

области (далее – Программа).

Основание для разработки Программы 1. Приказ Министерства регионального развития

Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О

разработке программ комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципальных

образований»;

2. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 №

502 «Об утверждении требований к программам

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры поселений, городских округов»

3. Муниципальный контракт № 143ПКР/16 от 26

апреля 2016 года

Заказчик Программы Администрация Муниципального Образования

«Тыргетуй»

Ответственный исполнитель

Программы

ООО «Энергоресурс-Аудит»

Соисполнители Программы ООО «Энергоресурс»

Цели Программы 1. Обеспечение развития коммунальных систем и

объектов в соответствии с потребностями жилищного

строительства;

2. Повышение качества производимых для

потребителей коммунальных услуг;

3. Улучшение экологической ситуации;

4. Оптимизация бюджетных расходов, связанных с

предоставлением населению и организациям

коммунального комплекса субсидий, инвестиций и иной

финансовой поддержки.

Задачи Программы 1. Определение основных направлений и целевых

показателей развития систем коммунальной

инфраструктуры поселения;

2. Определение основных мероприятий по

строительству, реконструкции и модернизации

объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

3. Определение объёма финансовых вложений,

необходимого для реализации мероприятий по

строительству, реконструкции и модернизации

объектов коммунальной инфраструктуры поселения.

Целевые показатели Программы 1. Увеличение объёма реализации коммунальных

ресурсов;

2. Увеличение числа потребителей коммунальных

услуг;

3. Увеличение протяжённости сетей ресурсоснабжения;

4. Ликвидация ветхих участков сетей ресурсоснабжения

Сроки и этапы реализации Программы Период реализации Программы : 2016-2032 год.

1 этап: 2016 - 2020 годы,

2 этап: 2020 – 2032 годы.

Объёмы требуемых капитальных

вложений

Объем финансирования на реализацию Программы

составляет 21253 тыс. руб.

Из них на реализацию мероприятий для систем:

- теплоснабжения – 165 тыс. руб.,

- холодного водоснабжения – 16076 тыс. руб.,

- водоотведения – 500 тыс. руб.,

- электроснабжения – 4312 тыс. руб.,

- сбора и утилизации ТБО – 200 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации

Программы

Предполагается, что по завершении реализации

Программы все целевые показатели Программы будут

достигнуты. Во всех системах коммунальной

инфраструктуры будут устранены проблемы,

существующие в настоящее время в их

функционировании, и будет оптимизирована работа

данных систем. В поселении будет обеспечиваться

энерго- и ресурсосбережение.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе приводится краткая характеристика существующего

состояния систем коммунальной инфраструктуры поселения – систем тепло- и

водоснабжения, систем водоотведения, электро- и газоснабжения, сбора и

утилизации твёрдых бытовых отходов. Подробная характеристика

существующего состояния данных систем и проблемы в их функционировании

представлены ниже в разделе 6.3. Программы.

2.1. Теплоснабжение

В настоящее время в МО «Тыргетуй» теплоснабжение осуществляется

децентрализованным способом. Децентрализованное теплоснабжение

представлено в неблагоустроенных жилых домах - отопление в них печное, а

также электрическое.

Учреждения муниципального образования отапливаются в основном

электрическими приборами. Единственная котельная, ранее обеспечивавшая

нужды школы, в настоящее время не функционирует, отопление школы

переведено на электрическое.

2.2. Водоснабжение

Холодное водоснабжение. В настоящее время в поселении холодное

водоснабжение (далее также – ХВС) осуществляется в основном

децентрализованным способом. Децентрализованное ХВС представлено в

индивидуальных жилых домах – водоснабжение жителей данных домов

осуществляется водой из частных колодцев, и 3-х муниципальных водокачек (с

установленными пожарными резервуарами).

Основной проблемой водоснабжения МО «Тыргетуй» является

несоответствие качества воды санитарно-эпидемиологическим нормам. Вода,

поднимаемая из муниципальных скважин нецентрализованного холодного

водоснабжения, не отвечает требованиям, установленным для питьевой воды.

Скважины нуждаются в ремонте и обновлении насосного оборудования.

Другой проблемой в данной системе водоснабжения является

необходимость проведения технического диагностирования скважин и

выполнения мероприятий по их укреплению. Во всех системах холодного

водоснабжения наблюдается полное отсутствие приборов автоматического

контроля и регулирования оборудования.

Горячее водоснабжение. В МО «Тыргетуй» в настоящее время горячее

водоснабжение (далее также – ГВС) осуществляется децентрализованным

способом. Децентрализованным способом ГВС осуществляется в

индивидуальных жилых домах путём нагрева воды в индивидуальных

электроустановках или на печах.

2.3. Водоотведение

В настоящее время в поселениях МО «Тыргетуй» отведение хозяйственно-

бытовых стоков осуществляется децентрализованным способом.

Децентрализованное водоотведение представлено в индивидуальных жилых

домах – водоотведение от данных домов осуществляется в выгребные ямы и

надворные туалеты. Стоки из них периодически откачиваются ассенизационными

машинами и сбрасываются на рельеф.

Существующая проблема данной области заключается в отсутствии системы

сбора и очистки сточных вод.

2.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Тыргетуй» осуществляется от

Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Апхульта», находящейся в

собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Таблица 2.4. Основные данные по существующей подстанции.

№ Наименование

ПС

Система

напряжений,

кВ

Количество и

установленная

мощность

трансформаторов,

МВА

Нагрузка ПС по контрольному

замеру, МВт

Всего

по ПС

На шинах

6-10кВ

На шинах 6-10кВ

для нужд

МО «Ныгда»

1 Апхульта 35/10 2х2,5 2,51 2,51 0,76

На основании данных контрольных замеров за декабрь 2011г. совмещенный

максимум электрических нагрузок МО «Тыргетуй» на шинах 6-10кВ центров

питания составил 0,76МВт. Согласно таблице 2.4, подстанции имеет загрузку,

удовлетворяющую условиям аварийного режима:

- Питание ПС35/10кВ «Апхульта» осуществляется по ВЛ35кВ от

ПС110/35/10кВ «Бахтай».

Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на «Карте планируемого

размещения объектов инженерной инфраструктуры с. Тыргетуй, с. Балтуй, д.

Зангей. Инженерная подготовка территории», М 1:5 000 и «Карте планируемого

размещения объектов инженерной инфраструктуры. Инженерная подготовка

территории», М 1:25 000.

По данным генерального плана, в настоящее время понизительные станции,

обеспечивающие электроснабжение МО «Тыргетуй», имеют резерв

располагаемой мощности. Однако, рост электрических нагрузок,

запланированный генпланом, ведёт за собой замену существующего

оборудования, а также строительство новых трансформаторных подстанций .

По данным, полученным от специалистов эксплуатирующих организаций,

для оптимального распределения электроэнергии между потребителями

(существующими и запланированными на перспективу) оборудование некоторых

внутрипоселковых трансформаторных подстанций необходимо заменить на новое

оборудование.

2.5. Газоснабжение

В настоящее время в МО «Тыргетуй» централизованное газоснабжение

отсутствует. Однако 10% местного населения всё же пользуется газом. Бытовые

газовые баллоны периодически подвозятся автотранспортом.

2.6. Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

В МО «Тыргетуй» расположено 3 несанкционированные свалки (с. Балтуй,

с. Тыргетуй, д. Зангей (Икинат). Также имеется три скотомогильника,

соответственно в каждом из населенных пунктов.

Существующие свалки не отвечают требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и

СанПиН 2.1.7.1322-03.

В настоящее время в МО «Тыргетуй» следующие проблемы по

организации сбора и утилизации ТБО:

- Отсутствуют полигоны ТБО, отвечающий требованиям законодательства;

- Отсутствует организация, уполномоченная на сбор и вывоз ТБО от

объектов социально-культурного назначения и домов частного жилого

сектора.

- Существуют стихийные свалки, образуемые местными жителями. В

ближайшей перспективе рекомендуется ликвидировать данные свалки и

организовать централизованный сбор мусора от домов частного жилого

сектора.

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. Общая характеристика поселения

МО «Тыргетуй» наделено статусом сельского поселения Законом

Иркутской области от 30 декабря 2004 года №67-ОЗ «О статусе и границах

муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского,

Осинского и Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского округа».

В состав территории МО «Тыргетуй» входят земли следующих населенных

пунктов:

- село Тыргетуй - центр поселения;

- деревня Балтуй;

- деревня Зангей.

Территория муниципального образования «Тыргетуй» расположена в

южной части Аларского района Иркутской области. Общая его площадь - 132,7

кв. км. На севере граничит с МО «Ангарский», на востоке граница проходит по

Братскому водохранилищу, на юге граничит с Черемховским районом, на западе –

с МО «Нельхай».

Расстояние от областного центра (по степени удаленности от центра

субъекта Федерации) составляет 53 км.

3.2. Территория и климат

Сельское поселение «Тыргетуй» входит в состав муниципального

образования «Аларский район», центром которого является п. Кутулик. В состав

Аларского района помимо сельского поселения «Тыргетуй» входят 16 сельских

поселений, а также межселенные территории. Проектными решениями генплана

не предлагается изменение границ поселения.

Центр поселения с. Тыргетуй.

Общая площадь муниципального образования «Тыргетуй» – 13277 га.

Аларский район расположен на Иркутско-Черемховской

равнине Предсаянского краевого прогиба. Здесь преобладают холмисто-

увалистые формы рельефа. Территория района относится к лесостепной зоне.

Климатические особенности муниципального образования «Тыргетуй»

определяются его географическим положением. Климат образования резко

континентальный с большим колебанием температур, как по сезонам, так и в

течение суток. Характерна продолжительная зима, короткое лето, низкие средние

годовые температуры.

Грунт промерзает на глубину от 1.5 до 2.5 м. Вечной мерзлоты нет.

Среднегодовая температура - 1,4°С. Среднемесячные температуры января

опускаются ниже - 30°С. Температура воздуха в июле составляет в среднем +

17,3°С. Абсолютный максимум температур достигает + 3 6°, а а бсолютный

минимум - 50°. Продолжительность отопительного сезона – 239 дней. Расчётная

температура наружного воздуха для проектирования отопления -42 °С.

Климатические характеристики для МО «Тыргетуй» приняты по г. Зима

[СНиП 23-01-99*] и представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1 - Климатические характеристики МО «Тыргетуй»

Продолж . Т наружного воздуха, °С Расчетная

Город

отопит. Расчетная для Средняя Абсо- скорость

периода проектирования отопит. Средне- лютные ветра

(по СНиП) в сутках Отопл. Вентил. периода годовая min max м/с

Зима 239 -42 -26 -9.7 - 1.6 -50 36 2

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

М есяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тср. -23 -20 -10.1 1.1 8.7 15.8 18 14.9 8.1 -0.1 -12.2 -20.5

3.3. Население

По данным текущего статистического учёта, постоянное население

поселения на 2012 год составило 809 человек.

За последние 11 лет население МО «Тыргетуй» уменьшилось на 259 человек

и составило 809 человек. По численности населения муниципальное образование

занимает 13 место из 17 поселений Аларского района.

Таким образом, численность населения муниципального образования за

анализируемый период снизилась на 24,3%.

Схемой территориального планирования Аларского муниципального района

прогнозная численность населения представлена по муниципальным

образованиям, без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим,

распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок

выполнено пропорционально относительно существующей численности

населения за 2012 г.

Изменение численности населения муниципального образования «Тыргетуй»

к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлена ниже

(Таблица 3.2).

Таблица 3.2 - Численность населения сельского поселения «Тыргетуй»,

человек на начало года

№ п/п Наименование 2012г 2022г 2032г

1 с. Тыргетуй 463 474 479

2 д. Балтуй 88 92 94

3 д. Зангей 258 264 267

Итого 809 830 840

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли

населения, даже в условиях развития экономической базы, численность жителей

МО «Тыргетуй» на I очередь Генерального плана (2022г.) несколько увеличится и

составит 0,830 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост

численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и

смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что

приведет к увеличению численности населения на 2032г до 0,840 тыс. чел.

3.4. Жилой фонд

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд

сельского поселения «Тыргетуй» состоит из индивидуальной и многоквартирной

жилой застройки и составляет 10,728 тыс. кв. м. общей площади.

На частный жилой фонд приходится 10,728 тыс. м² общей площади (100%).

Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в поселении

составляет 13,3 м², что на порядок ниже норматива, среднего по Иркутской

области 18,5 м²/чел.

Жилищный фонд сельского поселения «Тыргетуй» представлен

деревянными и капитальными жилыми домами (см. таблицу 2). На бревенчатые,

брусчатые – 56%, на капитальные дома – 44%.

Жилищный фонд сельского поселения по техническому состоянию

находится в хорошем состоянии.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 0,024

м² или 0,22%.

Таблица 3.3. Распределение жилищного фонда МО «Тыргетуй» по

этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м² общей площади

квартир).

Населенные

пункты

1-квартирные 2-квартирные 2-этажные итого Всего,

тыс.м.к

в

капитальные, домов

деревянные, домов

итого капитальные, домов

деревянные, домов

итого капитальные, домов

деревянные, домов

итого капитальные

деревянные

и прочие

с. Тыргетуй - 63 63 81 32 113 - 1 1 81 96 5,77

д. Балтуй - 9 9 17 - 17 - 1 1 17 10 1,621

д. Зангей - 35 35 24 14 38 - - - 24 49 3,337

Всего - 107 107 122 46 168 - 2 2 122 155 10,728

% - 38,6 38,6 44 16,6 60,6 - 0,8 0,8 44 56 100

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация

работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым

семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено

оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в

решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося

жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства.

По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными

видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом – 0%

канализацией – 0%

центральным отоплением – 0%

горячим водоснабжением – 0%

газоснабжением – 10%

электроплитами – 98%

ваннами и душевыми – 0%

телефонами – 0%

мусоропроводами – 0%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень

благоустройства низкий.

3.5. Социальная инфраструктура

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового

обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными

нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами,

одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и

рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что

разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и

практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2012г. в МО «Тыргетуй» действует 3 муниципальных

общеобразовательных учреждения:

- МКОУ СОШ с. Тыргетуй (проектная численность учащихся - 280 человек);

- МКОУ НОШ в д. Балтуй (проектная численность учащихся - 15 человек);

- МКОУ НОШ д. Зангей (проектная численность учащихся - 20 человек).

Учреждений дополнительного детского образования на территории

поселения н ет. В н аселенных п унктах в едется к ружковая р абота п ри ш коле и

клубе.

Дошкольные образовательные учреждения

Детские дошкольные образовательные учреждения на территории

муниципального образования находятся в с. Тыргетуй (проектная вместимость -

80 детей) и в д. Зангей (проектная вместимость - 30 детей).

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 6 магазинами (5 из них в с . Т ыргетуй, 1 в д .

Зангей). Общая торговая площадь составляет 142 м²

Предприятия общественного питания отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение МО «Тыргетуй» представлено фельдшерско-акушерскими

пунктами в с. Тыргетуй и в д. Зангей.

Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия непосредственного бытового обслуживания представлены

службой такси.

Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Соответственно, уровень обеспеченности поселения данными услугами

находится на низком уровне.

Кладбища размещены на территории с. Тыргетуй – 1,5га, д. Балтуй – 0,5га,

д. Зангей – 0,7га.

Учреждения культуры и искусства

В МО «Тыргетуй» действуют:

- Дом культуры в с. Тыргетуй на 100 посадочных мест;

- сельский клуб в д. Балтуй вместимостью 30 человек;

- сельский клуб в д. Зангей на 60 посадочных мест;

- библиотека в с. Тыргетуй на 5000 единиц хранения.

Необходимо качественное улучшение материально-технической базы

сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории МО «Тыргетуй» практически все

спортивные мероприятия проходят на базе спортивного зала МКОУ СОШ с.

Тыргетуй площадью 150 кв. м.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и

финансирования

Таксофонной связью охвачены в МО только с. Тыргетуй, администрация, д.

Зангей в школе). Основным оператором, представляющим услуги сотовой связи,

выступает ЗАО «Байкалвестком». Также распространены Билайн и Мегафон.

Почтовая связь осуществляется через Отделение связи с. Ангарский и

Отделение связи поселка Кутулик – филиал Черемховского почтамта ФГУП

«Почта России» (отделы - в 2 населенных пунктах с. Тыргетуй, д. Зангей).

Учреждения, оказывающие услуги финансирования, отсутствуют. В связи с

этим необходимо развитие кредитования через существующие отделения связи.

Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам

объектов обслуживания, как магазины. В муниципальном образовании

отсутствуют учреждения дополнительного образования, молочная кухня, бассейн,

рыночные комплексы, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков.

В достаточной мере развита сеть таких объектов как детские сады,

общеобразовательные школы, амбулатории, спортивные сооружения, сельские

клубы, библиотеки.

3.6 Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы МО

«Тыргетуй» представлен ниже в Таблице 3.8. Значения существующего спроса

представлены в данной таблице за 2012 г., значения прогнозируемого спроса –

рассчитаны на срок реализации Программы – 2016-2032 гг.

Как видно из таблицы 3.8, в перспективе прогнозируется увеличение спроса

на все коммунальные ресурсы:

Тепловая энергия – население получает из индивидуальных

источников

Холодная вода – увеличение спроса на 3,69 %;

Электроэнергия – увеличение спроса на 3,69 %;

Накопление ТБО – увеличение спроса на 3,69 %.

Обоснование прогнозируемых значений, представленных в Таблице 3.8,

приводится ниже в разделе 6.5. настоящей Программы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ниже в табл. 4.1 –4.5 настоящего раздела по каждой системе коммунальной

инфраструктуры МО «Тыргетуй» представлены перечни мероприятий,

направленных на развитие данных систем, и предполагаемые сроки их

реализации.

Для систем коммунальной инфраструктуры МО «Тыргетуй» основными

мероприятиями являются:

Сооружение новых объектов коммунальной инфраструктуры как в связи с

отсутствием некоторых видов систем, так и в связи с расширением

существующих сетей.

Замена изношенного оборудования на новое;

Установка приборов автоматического контроля и регулирования;

Замена ветхих и прокладка новых участков сетей ресурсоснабжения.

Реализация мероприятий по совершенствованию и возведению систем, в

соответствии с Генпланом, условно разделена на два периода: с 2016 по 2022

годы, а также с 2023 по 2032 годы.

5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

На момент разработки Программы в поселении схемы теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения утверждены не были. Мероприятия по

совершенствованию систем коммунальной инфраструктуры отражены в

Генеральном Плане муниципального образования, а также перечислены выше в

разделе 4. В таблицах настоящего раздела представлены плановые расходы на

финансирование мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной

инфраструктуры поселения.

Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется

финансирование в сумме 21253 тыс. руб. Из них на реализацию мероприятий для

систем:

теплоснабжения – 165 тыс. руб.,

холодного водоснабжения – 16076 тыс. руб.,

водоотведения – 500 тыс. руб.,

электроснабжения – 4312 тыс. руб.,

сбора и утилизации ТБО – 200 тыс. руб.

Основную часть финансирования данных мероприятий – 16547 тыс. руб. (78

%) – планируется произвести в первый период реализации Программы – 2016-

2022 гг. Финансирование мероприятий на расчетный срок составит 4706 тыс.руб.

Таблица 5.0 – Финансирование мероприятий по этапам планирования

Система коммунальной

инфраструктуры

Период

Итого

1я очередь Расчетный

срок

Теплоснабжение 165 0 165

ХВС 12284 3792 16076

Водоотведение 500 0 500

Электроснабжение 3398 914 4312

Вывоз ТБО 200 0 200

Всего 16547 4706 21253

6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

В данном разделе Программы приводится обоснование количественных и

качественных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

поселения, представленных выше в разделах 1.-5. Программы.

6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

МО «Тыргетуй» представлен выше в таблице 3.8. Согласно данной таблице, в

перспективе прогнозируется увеличение спроса на все виды коммунальных

ресурсов:

Тепловая энергия – население получает из индивидуальных

источников

Холодная вода – увеличение спроса на 3,7 %;

Электроэнергия – увеличение спроса на 3,7 %;

Накопление ТБО – увеличение спроса на 3,7 %.

Увеличение спроса будет вызвано подключением к системам коммунальной

инфраструктуры новых потребителей.

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития систем

Коммунальной инфраструктуры

В данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных

значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

МО «Тыргетуй», представленных выше в разделе 4. Программы. Обоснование

приводится отдельно по каждому целевому показателю.

Объёмы реализации коммунальных ресурсов. В рассматриваемом

поселении на перспективу прогнозируется увеличение объёмов реализации всех

видов коммунальных ресурсов. Основанием такого прогноза является

планируемое увеличение числа потребителей в системах коммунальной

инфраструктуры.

Число присоединённых объектов и число единиц потребления.

В настоящее время население не использует централизованные системы

ресурсоснабжения, за исключением электроснабжения. Прогнозные значения

данных показателей в перспективе возрастут относительно существующих

значений в связи с планируемым подключением к системам коммунальной

инфраструктуры новых потребителей.

Протяжённость сетей ресурсоснабжения.

Сети, кроме электроснабжения и водоснабжения, отсутствуют. В связи с

этим, планируемое подключение к системам коммунальной инфраструктуры

новых потребителей (проектируемый ФАП, магазин, жилой фонд), потребует

прокладки водопроводных, канализационных и электрических сетей.

Доля ветхих участков сетей ресурсоснабжения. Настоящей Программой

запланирован капитальный ремонт сетей электроснабжения. По результатам его

проведения к концу расчётного срока Программы ветхие участки на данных сетях

планируется полностью ликвидировать.

Ниже в разделе 6.5. настоящей Программы приводится обоснование

прогнозных значений представленных выше целевых показателей отдельно по

каждой системе коммунальной инфраструктуры.

6.3. Подробная характеристика существующего состояния систем

коммунальной инфраструктуры и проблем в их функционировании

В данном разделе приводится подробная характеристика существующего

состояния систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения, электро- и

газоснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов МО «Тыргетуй».

Краткая характеристика существующего состояния данных систем представлена

выше в разделе 2. Программы.

6.3.1. Теплоснабжение

В настоящее время в МО «Тыргетуй» теплоснабжение осуществляется

децентрализованным способом. Децентрализованное теплоснабжение

представлено в неблагоустроенных жилых домах - отопление в них

осуществляется дровяными и угольными печами.

Муниципальные системы и сети теплоснабжения отсутствуют.

В перспективе планируется оборудовать проектируемый фельдшерско-

акушерский пункт электробойлерной.

Для проектируемых объектов с малой потребностью в тепловой мощности,

предусматривается установка электрических бойлеров в индивидуальном

порядке.

В сложившейся ситуации для развития системы теплоснабжения

существует 3 варианта развития: базовый (повышение качества

функционирования системы), вариант децентрализации (установка

индивидуальных систем теплоснабжения в каждом из зданий-потребителей),

вариант строительства новых котельных на угле. Все три варианта следует

принимать во внимание в процессе реализации программы.

6.3.2. Водоснабжение

Холодное водоснабжение. В настоящее время в поселении холодное

водоснабжение (далее также – ХВС) осуществляется децентрализованным

способом. Децентрализованное ХВС представлено в индивидуальных жилых

домах – водоснабжение жителей данных домов осуществляется водой из

частных колодцев, а также из скважин децентрализованного водоснабжения, вода

в которых не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. В

муниципальной собственности находятся 3 водокачки с пожарными ёмкостями.

Основной проблемой водоснабжения МО «Тыргетуй» является

несоответствие качества воды санитарно-эпидемиологическим нормам. Вода,

поднимаемая из муниципальных скважин нецентрализованного холодного

водоснабжения, не отвечает требованиям, установленным для питьевой воды.

Скважины нуждаются в ремонте и обновлении насосного оборудования.

Другой проблемой в данной системе водоснабжения является

необходимость проведения технического диагностирования скважин и

выполнения мероприятий по их укреплению. Во всех системах холодного

водоснабжения наблюдается полное отсутствие приборов автоматического

контроля и регулирования оборудования.

Так же на перспективу необходимо рассмотреть вопрос реанимации 2-х скважин в

с.Тыргетуй :

1. ул.Советская 1

2. На северо-западе окраины села

Горячее водоснабжение. В МО «Тыргетуй» в настоящее время горячее

водоснабжение (далее также – ГВС) осуществляется децентрализованным

способом. Децентрализованным способом ГВС осуществляется в

индивидуальных жилых домах путём нагрева воды в индивидуальных

электроустановках или на печах.

6.3.3 Водоотведение

В настоящее время в поселениях МО «Тыргетуй» отведение хозяйственно-

бытовых стоков осуществляется децентрализованным способом.

Децентрализованное водоотведение представлено в индивидуальных жилых

домах – водоотведение от данных домов осуществляется в выгребные ямы и

надворные туалеты. Стоки из них периодически откачиваются ассенизационными

машинами и сбрасываются на рельеф.

В настоящее время проблема данной области заключается в отсутствии

системы сбора и очистки сточных вод.

6.3.4 Электроснабжение

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению МО

«Тыргетуй» положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела

проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и

жилой застройки.

Электроснабжение потребителей МО «Тыргетуй» осуществляется от

Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Апхульта», находящейся в

собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Таблица 6.3.1 Основные данные по существующей подстанции.

№

Наименование

ПС

Система

напряжений,

кВ

Количество и

установленная

мощность

трансформаторов,

МВА

Нагрузка ПС по контрольному

замеру, МВт

Всего

по ПС

На шинах

6-10кВ

На шинах 6-10кВ

для нужд

МО «Ныгда»

1 Апхульта 35/10 2х2,5 2,51 2,51 0,76

На основании данных контрольных замеров за декабрь 2011г. совмещенный

максимум электрических нагрузок МО «Тыргетуй» на шинах 6-10кВ центров

питания составил 0,76МВт. Согласно таблице 18, подстанции имеет загрузку,

удовлетворяющую условиям аварийного режима:

- Питание ПС35/10кВ «Апхульта» осуществляется по ВЛ35кВ от

ПС110/35/10кВ «Бахтай».

Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на «Карте планируемого

размещения объектов инженерной инфраструктуры с. Тыргетуй, с. Балтуй, д.

Зангей. Инженерная подготовка территории», М 1:5 000 и «Карте планируемого

размещения объектов инженерной инфраструктуры. Инженерная подготовка

территории», М 1:25 000.

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35кВ приняты на

основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом

обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их

категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

Электроснабжение потребителей МО «Тыргетуй» на уровне 2032г

предусматривается от ПС35/10кВ «Апхульта».

На первую очередь

Реконструкция ПС «Апхульта» - замена трансформаторов мощностью 2,5МВА

на трансформаторы мощностью 4МВА каждый.

с. Тыргетуй – строительство двух ТП(1х400кВА), рекомендуется установить в

районе проектируемой жилой застройки. Строительство ТП(1х250кВА),

рекомендуется установить возле проектируемого ФАПа. Питание

предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской

проводов СИП. Часть проектируемой застройки запитать от существующих

сетей.

с. Балтуй – строительство ТП(1х160кВА), рекомендуется установить около

проектируемого магазина. Питание предусмотреть от существующих сетей

воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Зангей – строительство ТП(1х40кВА), рекомендуется установить около

проектируемого магазина. Строительство ТП(1х400кВА), рекомендуется

установить в районе проектируемой жилой застройки. Питание предусмотреть

от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов

СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на

дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии

10кВ, питающие ТП.

Таблица 6.3.2. Нагрузки нового строительства на первую очередь.

На расчетный срок

Реконструкция ПС «Апхульта» - замена трансформаторов мощностью 4МВА

на трансформаторы мощностью 6,3МВА каждый.

с. Тыргетуй – строительство ТП(1х250кВА), ТП(1х160кВА), рекомендуется

установить в районе проектируемой жилищной застройки. Питание

предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской

проводов СИП.

с. Балтуй – проектируемую нагрузку запитать от запроектированной на первую

очередь ТП(1х160кВА).

д. Зангей – строительство ТП(1х250кВА), рекомендуется установить в районе

проектируемой жилой застройки. Питание предусмотреть от существующих

сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на

дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии

10кВ, питающие ТП.

Таблица 6.3.3. Нагрузки нового строительства на расчетный срок.

Населенный пункт Ввод жилья Нагрузка соцкультбыта с

учетом отопления

Итого

1-2 усадебные (коттеджи)

кол-во коттеджей кВт кВт кВт

с. Тыргетуй 36 540 120 660

с. Балтуй 1 15 15 30

д. Зангей 13 195 20 215

Итого 50 750 155 905

Населенный пункт Ввод жилья Нагрузка соцкультбыта с учетом Итого

По данным генерального плана, в настоящее время понизительные станции,

обеспечивающие электроснабжение МО «Тыргетуй», имеют резерв

располагаемой мощности. Однако, рост электрических нагрузок,

запланированный генпланом, ведёт за собой замену существующего

оборудования, а также строительство новых трансформаторных подстанций .

По данным, полученным от специалистов эксплуатирующих организаций,

для оптимального распределения электроэнергии между потребителями

(существующими и запланированными на перспективу) оборудование некоторых

внутрипоселковых трансформаторных подстанций необходимо заменить на новое

оборудование.

6.3.5 Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

В МО «Тыргетуй» расположено 3 несанкционированные свалки (с. Балтуй,

с. Тыргетуй, д. Зангей (Икинат). Также имеется три скотомогильника,

соответственно в каждом из населенных пунктов.

Существующие свалки не отвечают требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и

СанПиН 2.1.7.1322-03.

В настоящее время в МО «Тыргетуй» существуют следующие проблемы по

организации сбора и утилизации ТБО:

- Отсутствуют __________полигоны ТБО, отвечающий требованиям законодательства;

- Отсутствует организация, уполномоченная на сбор и вывоз ТБО от

объектов социально-культурного назначения и домов частного жилого сектора.

- Существуют стихийные свалки, образуемые местными жителями. В

ближайшей перспективе рекомендуется ликвидировать данные свалки и

организовать централизованный сбор мусора от домов частного жилого сектора.

Для совершенствования организации по обращению с бытовыми отходами,

необходимо решить следующие задачи:

• Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования.

• Организация централизованного сбора и вывоза ТБО.

• Оборудование во всех поселениях контейнерных площадок с контейнерами

для сбора мусора (в том числе и частном секторе).

• Установка мусорных урн в общественных местах.

• Ликвидация свалок.

• Консервация скотомогильника.

1-2 усадебные (коттеджи) отопления

кол-во коттеджей кВт кВт кВт

с. Тыргетуй 17 255 - 255

с. Балтуй 3 45 - 45

д. Зангей 11 165 - 165

Итого 31 465 - 465

• Вывоз твердых бытовых отходов и прочего мусора на проектируемую

мусороперегрузочную станцию близ границы МО «Тыргетуй» и «Нельхай»

(СЗЗ – 500м).

• Строительство скотомогильника с биологическими камерами (СЗЗ – 500м)

рядом с мусороперегрузочной станцией.

6.4. Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения

На момент разработки настоящей Программы администрацией поселения

и организациями коммунальной инфраструктуры не было утверждено

программ, определяющих мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения.

Срок действия предыдущей программы энергосбережения завершился в 2014

году.

За период 2006-2015 годов в МО «Тыргетуй» выполнены мероприятия,

которые можно отнести к области энерго- и ресурсосбережения, а также

улучшения показателей качества услуг. Данные мероприятия представлены в

таблице 6.16.

Таблица 6.16 - Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения,

выполненные в МО «Тыргетуй» за период 2006-2015 гг.

№ Мероприятие Полученный и получаемый результат

п/п

I Системы водоснабжения

1 Реконструкция водокачки в

с.Тыргетуй Повышение стабильности подачи воды

Как видно из табл. 6.16, в системах тепло- и водоснабжения и системах

водоотведения МО «Тыргетуй» за период 2006-2015 гг. были выполнены

энерго- и ресурсосберегающие мероприятия, а также мероприятия по

улучшению качества предоставляемых услуг.

В составе мероприятий по реконструкции систем коммунальной

инфраструктуры, запланированных настоящей Программой на срок 2015-2032

гг., можно выделить мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения.

Данные мероприятия представлены в таблице 6.17.

44

Таблица 6.17 - Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения,

запланированные к реализации МО «Тыргетуй» на период 2016-2032 гг.

№п

/п Мероприятие Ожидаемый результат

I Системы теплоснабжения

1

Установка более современного

оборудовании для индивидуальных

теплоисточников

Снижение затрат на выработку

тепловой энергии

2 Разработка Схемы Теплоснабжения Выбор направления развития систем

теплоснабжения

II Системы водоснабжения

3

Установка приборов

автоматического контроля и

регулирования

Снижение потребления электроэнергии

на производство и транспортировку

воды от водозаборов до конечного

потребителя

4 Разработка Схемы Водоснабжения Выбор направления развития систем

водоснабжения

III Системы водоотведения

5 Сооружение герметичных выгребов

полной заводской готовности

Снижение попадания сточных вод в

окружающую среду в результате

утечек на сетях водоотведения

6 Строительство Канализационно-

очистных сооружений

Улучшение экологической ситуации за

счет сокращения попадания вредных

веществ

7 Разработка Схемы Водоотведения Выбор направления развития систем

водоотведения

IV Системы электроснабжения

9Замена изношенного оборудования

на новое и установка

дополнительного оборудования в

трансформаторных подстанциях

Оптимизация системы распределения

10 Установка дополнительных электрической энергии

трансформаторных подстанций

11 Замена ветхих и прокладка новых

линий электрической сети

V Система сбора и утилизации ТБО

13 Замена имеющихся мусорных

контейнеров на новые

Улучшение состояния окружающей

14 среды

Организация мусорных площадок

для сбора ТБО от домов частного

сектора

15 Строительство полигона ТБО

6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей

Системы коммунальной инфраструктуры

В данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных

значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры,

представленных выше в разделе 4 настоящей Программы.

Теплоснабжение.

Муниципальных систем теплоснабжения в настоящее время в

муниципальном образовании нет, население пользуется индивидуальными

источниками обогрева.

Проектируемый фельдшерско-акушерский пункт планируется к

оборудованию электробойлерной.

В связи с этим увеличение объёма реализации тепловой энергии,

увеличение числа присоединённых объектов, отапливаемой площади, увеличение

общей протяжённости тепловой сети не предвидится, хотя часть возводимых

объектов планируется отапливать от индивидуальных электробойлеров.

Строительство централизованной системы теплоснабжения и сетей не

предполагается.

Водоснабжение. В системе холодного водоснабжения планируется

подключение новых потребителей: объёмы пользования нецентрализованной и

централизованной системами возрастут из-за планируемого увеличения

численности и строительства жилья, а также подключения существующих

частных и муниципальных объектов. В результате подключения данных объектов

возрастёт объём реализации холодной воды. В системе холодного водоснабжения

ожидается подключение новых потребителей – запланированных к строительству

клубов и гостиницы. В результате присоединения данных объектов увеличится

объём водопотребления и потребность в оборудовании новых скважин.

Расширение централизованной системы водоснабжения и сетей, а также

подключение перспективных потребителей не предполагается. Однако, генпланом

предусмотрено строительство кольцевых сетей с установкой на магистрали

колонок и пожарных гидрантов.

Водоотведение. В населённых пунктах МО «Тыргетуй» предусматривается

сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при

заполнении периодически очищаются. Для улучшения экологической обстановки,

рекомендуется предусмотреть очистку вывозимых стоков, а также специально

оборудованное место для сброса отходов. Однако проектов по развитию системы

водоотведения в настоящее время не предусмотрено.

Электроснабжение. В системе электроснабжения планируется

подключение проектируемых объектов: фельдшерско-акушерского пункта,

магазинов, а также жилых домов. Объём потребления электроэнергии возрастёт за

счёт присоединения данных объектов, а также за счёт увеличения потребления

электроэнергии производственными объектами. Долю ветхих линий

электрической сети планируется снизить до нуля к 2022 г.

Сбор и утилизация ТБО. К 2032 г. в МО «Тыргетуй» прогнозируется

увеличение объёма накопления отходов. Такое увеличение будет вызвано

строительством в посёлке новых объектов социальной инфраструктуры –

фельдшерско-акушерского пункта, магазина, а также ростом численности

населения.

6.6. Перечень инвестиционных проектов, направленных на развитие

Систем коммунальной инфраструктуры

На момент разработки Программы основным документом, определяющим

направление развития систем тепло-, водоснабжения и водоотведения МО

«Тыргетуй» являлся Генеральный план МО «Тыргетуй».

Рекомендуется также разработать документы:

- Схема теплоснабжения;

- Схема водоснабжения;

- Схема водоотведения;

- Программа Энергосбережения.

Схемы и программа должны быть утверждены администрацией поселения.

В них будет представлена информация по существующему состоянию систем

тепло-, водоснабжения и водоотведения МО «Тыргетуй», определены

мероприятия по развитию данных систем и дана предварительная оценка

стоимости реализации этих мероприятий. Точные суммы требуемых инвестиций

будут определены при разработке проектно-сметных документаций.

Документов по развитию системы электроснабжения и системы сбора и

утилизации твёрдых бытовых отходов на момент разработки настоящей

Программы также утверждено не было.

Организации коммунального комплекса МО «Тыргетуй» ежегодно проводят

ремонтно-профилактические работы по поддержанию функционирования систем

коммунальной инфраструктуры. Информация о наличии собственных

инвестиционных программ данными организациями не предоставлена.

6.7. Предложения по определению источников финансирования и

Срокам реализации инвестиционных проектов, направленных на Развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Источниками финансирования мероприятий, направленных на развитие

систем коммунальной инфраструктуры МО «Тыргетуй», могут быть определены:

- Бюджет МО «Тыргетуй»;

- Бюджет МО «Аларский район»;

- Бюджет Иркутской области;

- Бюджет Российский Федерации;

- Внебюджетные средства;

- Собственные средства эксплуатирующих организаций;

- Тарифы и плата за технологическое присоединение;

- Инвестиции частных инвесторов.

Предполагаемые сроки реализации мероприятий по совершенствованию

систем коммунальной инфраструктуры представлены выше в разделе 4.

Настоящей Программы.

6.8. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги

Прогнозные значения расчётного совокупного платежа граждан за

коммунальные услуги в МО «Тыргетуй» представлены ниже в таблице 6.18.

Согласно данной таблице, в 2032 г. расчётное значение совокупного платежа

граждан за коммунальные услуги прогнозируется равным 20,6 млн.руб. –

увеличение в 2,8 раза, относительно существующего расчётного состояния.

В расчётах принято следующее: Среднегодовой тариф потребления по

каждой коммунальной услуге определён исходя из действующих в настоящее

время тарифов и их предполагаемого ежегодного роста на 10 % относительно

существующего состояния.

Объёмы потребления коммунальных услуг приняты согласно значений,

представленных в таблице 3.8 (см. выше раздел 3.6. Программы).