# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АЛАРСКИЙ РАЙОН

# ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАХТАЙ»

# РЕШЕНИЕ

От 07.07.2016г.             № 10/3-дмо                                                               с.Бахтай

«Об утверждении Муниципальной программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры на территории

МО «Бахтай» на 2016-2025 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Бахтай»,

Дума муниципального образования «Бахтай»

Р Е Ш И Л А:

- 1. Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Бахтай» на 2016-2025 годы»

- Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бахтайский вестник» и разместить в сети Интернет на сайте Администрации МО «Аларский район».

- Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава МО «Бахтай»                             Л.К.Тангарова

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Бахтай»

на 2016 – 2025 годы

2016 г.

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Бахтай» на 2016-2025 годы

Паспорт  Программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными

методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Климатические условия

## 1.3. Рельеф и геологические условия

1.4. Жилищный фонд

2. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального

образования.

2.1. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

2.2. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

2.3. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

2.4. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

2.5. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

2.6. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

3. Основные цели и задачи Программы.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Источники финансирования Программы

6. Сроки реализации Программы

7. Основные мероприятия Программы

8. Ожидаемый результат реализации Программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной

инфраструктуры

Паспорт Программа

| Наименование Программы | Долгосрочная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Бахтай" на 2016 – 2025 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Пункты 5, 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса” Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Генеральный план муниципального образования "Бахтай", утвержденный решением Думы муниципального образования "Бахтай" от 06.11.2013 № 7/3 - дмо. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования "Бахтай". |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования "Бахтай". |
| Цели Программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Бахтай" ( далее МО «Бахтай»); 2.Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры ; 3. Улучшение экологической ситуации на территории МО «Бахтай» 4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использование эффективных технологий и оборудования. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; 2.Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения МО «Бахтай»; 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ; 5. Снижение потребления энергетических ресурсов; 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителями; 7. Улучшение экологической обстановки в МО «Бахтай» |
| Сроки реализации Программы | 2016-2025гг |

| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета МО «Бахтай» и иных источников составляет 2942,0 тыс.рублей , в том числе по годам: 2016 – 1787,0 тыс.руб.; 2017 – 320,0 тыс.руб.; 2018 – 360,0 тыс.руб.; 2019 – 115,0 тыс.руб.; 2020 – 70,0 тыс.руб.; 2021-2025 – 290,0 тыс.руб.. |
| --- | --- |
| Основные мероприятия Программы | 1. В сфере водоснабжения: - оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования; - реконструкция и ремонт всех объектов водоснабжения; - строительство новых систем водоснабжения; - мероприятия по уменьшению водопотребления. 2. В сфере энергоснабжения: - модернизация и реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 3.Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. 4. Капитальный ремонт дорог. 5. Обустройство остановок общественного транспорта. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: 1. Повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; 2. Повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; 3. Обеспечить необходимым комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения; 4. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 5. Экономию энергетических и иных ресурсов; 6. Улучшение экологической ситуации в сельском поселении. |

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-03 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктами 5, 7 части 2 статьи 5  Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Генеральным планом муниципального образования "Бахтай", утвержденным решением муниципального образования "Бахтай" от 06.11.2013 г. № 7/3- дмо (далее - Генеральный план МО «Бахтай»).

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Бахтай» ( далее МО «Бахтай»).

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что  МО «Бахтай» из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, областного, районного и местного бюджета .

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Бахтай", формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана МО «Бахтай» , определения новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Территория МО «Бахтай» расположена в северо-восточной части Аларского района Иркутской области. Общая площадь составляет 181 км2. На севере, востоке и западе граничит с Нукутским районом, на юго-востоке – с МО «Ангарский», на юге – с МО «Табарсук». Расстояние до районного центра п. Кутулик - 31 км. В состав территории МО «Бахтай» входят земли следующих населенных пунктов:

- село Бахтай - центр поселения;

- деревня Жлобина;

- деревня Саган-Жалгай;

- деревня Ундер-Хуан.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития МО «Бахтай» характеризуется следующими показателями.

Динамика демографического развития МО «Бахтай»

Таблица 1

| № п/п | Наименование | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бахтай | 773 | 783 | 722 |
| 2 | д. Жлобино | 171 | 178 | 219 |
| 3 | д. Саган-Жалгай | 1 | 1 | 3 |
| 4 | д. Ундер-Хуан | 58 | 60 | 74 |
|  | Итого | 1003 | 1022 | 1018 |

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории.. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

## 1.2. Климатические условия

Климат - резко континентальный, определяется географическим положением МО, преобладает большая амплитуда колебания температур, как по сезонам, так и в течение суток. Характерна продолжительная зима, короткое лето, низкие средние годовые температуры.

Среднегодовая температура – -1,4°С. Среднемесячные температуры января опускаются ниже -30°С. Температура воздуха в июле, в среднем, +17,3°С. Абсолютный максимум температур достигает +37°, а абсолютный минимум – -52°. Амплитуда колебания среднесуточных температур воздуха наибольшего значения (25-30°) достигает в марте. Суммы положительных температур воздуха более 10° варьируются в широких пределах. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем по территории 105 дней и в зависимости от микроклиматических условий местности меняется от 92 до 112 дней. Заморозки наносят значительный ущерб сельскому хозяйству округа. Средняя дата прекращения заморозков весной колеблется в различных пределах от 30 мая до 18 июня. Первые осенние заморозки наступают 18 августа-3 сентября.

## 1.3. Рельеф и геологические условия

Территория МО «Бахтай» относится к Иркутско-Черемховской равнине Предсаянского краевого прогиба. Преобладают холмисто-увалистые формы рельефа.

В районах вершин и склонов увалов распространены дернисто-подзолистые, светло-серые и серые лесные почвы, днища падей, подножья склонов и ложбин заняты лугово-черноземными почвами и чернозёмами.

Из современных экзогенных рельефообразующих процессов отмечаются техногенные, эолово-склоново-водно-эрозионные и карстовые явления. Эолово-склоново-водно-эрозионные процессы проявляются в образовании ячей выдувания, дюн, деллей, оврагов и промоин. По всей территории проявляется крип – медленное гидротермическое движение почвенно-грунтовых масс на склонах. В речных долинах имеют место флювиальные процессы. Карстовые явления распространены ограниченно, проявляясь в виде просадок и термокарстовых западин.

## Гидрографическая сеть представлена мелкими водотоками и пересыхающим прудом (без названия).

## 1.4. Жилищный фонд

Жилищный фонд МО «Бахтай» состоит из индивидуальной и многоквартирной жилой застройки и составляет 20,888 тыс. кв. м. общей площади.

На муниципальный жилой фонд приходится общей площади – 13%, на частный – общей площади – 87%. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в поселении составляет 18,2 м², что немного ниже, чем в среднем по Иркутской области - 18,5 м²/чел.

Жилищный фонд МО «Бахтай» представлен деревянными жилыми домами и по техническим параметрам находится в удовлетворительном состоянии.

На бревенчатые, брусчатые приходится 81%, на капитальные дома – 19%.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 425 м² . 92,4% общей площади ветхих жилых домов (главным образом, 1-этажных деревянных) приходится на территорию с. Бахтай.

Распределение жилищного фонда МО «Бахтай» по этажности и материалу стен (тыс. м² общей площади квартир).

Таблица 2

| Населенные пункты | 1-квартирные | 2-квартирные | Итого | Всего, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные | деревянные и прочие |  |
| с. Бахтай | 7 | 87 | 94 | 29 | 36 | 65 | 25 | 138 | 12,406 |
| д. Жлобина | - | 49 | 49 | - | 8 | 8 | 1 | 28 | 2,363 |
| д. Саган-Жалгай | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0,057 |
| д. Ундер-Хуан | - | 5 | 5 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 1,716 |
| Всего | 7 | 143 | 150 | 37 | 45 | 82 | 44 | 188 | 16,542 |
| % | 3 | 61,6 | 64,6 | 16 | 19,4 | 35,4 | 19 | 81 | 100 |

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. Обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                             – 0%

канализацией                              – 0%

центральным отоплением          – 0%

горячим водоснабжением          – 0%

газоснабжением                          – 26%

электроплитами                          – 80%

ваннами и душевыми                 – 0%

телефонами                                  – 0%

мусоропроводами                        – 0%

2. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

На территории МО «Бахтай»  предоставлением услуг в сфере водоснабжения занимается Администрация муниципального образования «Бахтай», в сфере энергоснабжения  ОАО  «Иркутскэнерго». Специализированной организации, занимающейся сбором и вывозом мусора на территории  МО «Бахтай» нет. Сбор и вывоз мусора осуществляет частным сектором .

В настоящее время деятельность коммунального комплекса характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг не соответствующее запросам потребителей.

Таблица 3.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 20,8 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 2,7 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 18,1 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 18,1 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Теплоснабжение |
| Отсутствует |  |  |
| Водоснабжение |
| Протяженность сетей | км | 0 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 0 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 0 |
| Газификация |
| Отсутствует (баллонный газ) |  |  |
| Организация сбора и вывоза ТБО |
| Частным сектором |  |  |
| Электроснабжение |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 6,5 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 3 |

2.1. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время в с. Бахтай, д.Жлобино, д.Саган-Жалгай и д.Ундер-Хуан централизованное теплоснабжение отсутствует. Частный сектор имеет печное отопление. Вид топлива  дрова. В с. Бахтай школа и ФАП  оборудованы электроотоплением, детский сад имеет собственную  угольную котельную и бойлерное отопление В остальных общественных зданиях электрооборудование.

.

2.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Водоснабжение в МО «Бахтай» осуществляется из нецентрализованных подземных и поверхностных источников, в т.ч. : колодец с.Бахтай, колодец д.Жлобино, скважины д.Ундер-Хуан. Система централизованного водоснабжения отсутствует.   На всех источника водоснабжения требуется капитальный ремонт . Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям      ГОСТ  51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах МО «Бахтай», выявлено:

-  в связи с физическим износом накопительных резервуаров, из-за коррозии металла и отложений  качество воды ежегодно ухудшается.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий по созданию  водопроводных сетей.

- в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 источники водоснабжения не имеют зоны санитарной охраны (ЗСО).

Для обеспечения населенного пункта водоснабжением надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения  МО «Бахтай»:

- требуется  монтаж водопроводных сетей;

- ремонт накопителей воды;

-реконструкция существующих колодцев и скважины;

- дезинфекция существующих колодцев и скважины;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

2.3. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Газоснабжение населения сельского поселения централизованным бытовым газом не осуществляется . Население пользуется баллонным газом.

2.4. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения не организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Сбор и вывоз ТБО осуществляет частным сектором. самовывозом. Собранные отходы вывозятся  на полигон временного хранения отходов с.Бахтай, и д.Жлобино, на которых необходимо соорудить ограждение.

Необходимо приобрести автомобиль для сбора и вывоза мусора и ТБО.

Дополнительно необходимо установить на территории  поселения мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие и учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

2.5. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в сельском поселении отсутствует. Ливневая канализация МО «Бахтай» выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности.

  - Анализ текущего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей МО «Бахтай» осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС110/35/10кВ «Бахтай», находящейся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети». ПС «Бахтай» 110/35/10кВ получает питание от тяговой ПС «Головинская» по ВЛ110кВ. Электрические сети 10-35-110кВ выполнены воздушными линиями. Схема построения электроснабжающих сетей 110-35кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ соответствует, в целом, требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основные данные по существующей подстанции

Таблица 4

| № | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд МО «Бахтай» |
| 1 | Бахтай | 110/35/10 | 2х16 | 9,62 | 7,11 | 0,75 |

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения сельского поселения станут:

- реконструкция и модернизация уличного освещения ;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

3. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  МО «Бахтай».

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Основными задачами Программы являются:

- Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;

- строительство и модернизация систем теплоснабжения;

- строительство и модернизация систем электроснабжения;

4.Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Бахтай». Для решения задач Программы предполагается использовать средства  федерального бюджета ,областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Иркутской  области, средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития МО «Бахтай», основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются Администрация муниципального образования «Бахтай».

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация муниципального образования «Бахтай» и Собранием депутатов МО «Бахтай».

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией МО по ее инициативе в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Источники финансирования Программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

- бюджетные средства (федеральный, областной, местный бюджет);

- привлеченные средства;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

6.Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2016 - 2025 годов.

7.Основные мероприятия Программы

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития МО «Бахтай», характеризующиеся незначительным увеличением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, МО «Бахтай» разработан  по следующим направлениям:

- строительство и реконструкция оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

Сроки реализации мероприятий Программы  определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из федерального и областного  бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства сельского поселения, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений , начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

8.Ожидаемые результаты реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Г лава муниципального образования «Бахтай»                                 Л.К. Тангарова

Приложение

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры МО «Бахтай» на 2016 - 2025 годы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Водоснабжение |
| 1.1 | Монтаж скважины в с.Бахтай, | областной бюджет и местный бюджет | 1445,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт колодцев с.Бахтай, д.Жлобино - поднять оголовок колодцев выше поверхности земли на 0,7-0,87м -монтаж чугунных скоб для спуска в колодцы | местный бюджет | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт колодцев с.Бахтай, д.Жлобино, скважины д.Ундер-Хуан - произвести ограждение санитарной зоны; - провести планировку территории для отвода поверхностного стока за ее пределы, дорожки к сооружения покрыть твердым покрытием | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Дезинфекция колодцев с.Бахтай,д.Жлобино, скважины д.Ундер-Хуан в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» | местный бюджет | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Провести исследование воды на остаточное содержание хлора, на содержание нитратов после проведения дезинфекции всех объектов водоснабжения | местный бюджет | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Колодец с.Бахтай, д.Жлобино, д.Ундер-Хуан Реконструкция отводов для противопожарной технике и подъездных путей; - установка систем доочистки и обеззараживания воды; автоматизация включения насоса; | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт накопителей воды с.Бахтай, д.Жлобино | местный бюджет |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт накопителей воды в с.Бахтай, д.Жлобино | местный бюджет |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение |
| 2.1 | Монтаж уличного освещения с.Бахтай: - ул. 40 лет.Победы; - ул.Ленина. д.Жлобино: - ул.Нагорная; -ул. Быкова | областной бюджет и местный бюджет | 195,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Монтаж уличного освещения с.Бахтай: - ул. Тугутова; - ул. Ербанова; - ул. Подстанция; -ул. Русский край | областной бюджет и местный бюджет |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж уличного освещения с.Бахтай: - ул. Н.Озерная; - пл. Ербанова; д.Ундер-Хуан - ул. Ленина; -ул. Новая | областной бюджет и местный бюджет |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.5 | Содержание сетей уличного освещения | местный бюджет | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 3 | Благоустройство территории |
| 3.1 | Устройство оргаждений на свалках с.Бахтай и д.Жлобино | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах | местный бюджет |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 2942,0 | 1787,0 | 320,0 | 360,0 | 115,0 | 70,0 | 55,0 | 70,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |

Глава муниципального образования «Бахтай»                                                                                                                                Л.К. Тангарова